Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

| I. | Информация за контакт с възложителя: |
| --- | --- |
| 1. | Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен |
|  | идентификационен номер на юридическото лице. Община Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, гр. Кюстендил БУЛСТАТ 000261517 |
| 2. | Пълен пощенски адрес. Град Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1 |
| 3. | Телефон, факс и e-mail. Телефон:078/ 55 11 66 факс:078/55 10 04 е-mail: obshtina@kustendil.bg |
| 4. | Лице за контакти. Ирина Велкова – гл. експ.“Екология“; тел. 0882 885 441 |
| II. | Характеристики на инвестиционното предложение: |
| 1. | Резюме на предложението. Водовземното съоръжение е предназначено за водоползване за поливни нужди и ще бъде разположено в североизточната част на гр. Кюстендил. Районът, обект на проучване, се намира в централната част на Кюстендилската котловина. Тя представлява сложен тектонски грабен, запълнен с палеогенски, плоиценски и кватернерни отложения. Водовземното съоръжение ще подава води към тревните и паркови площи на стадион „Странджата“ с цел напояване на терена и прилежащите паркови площи. Проектното му местоположение е ПИ 41112.503.4282, ул.“Камчия“, гр. Кюстендил. Обосновката на необходимите водни обеми, чиято експлоатация ще осигурава сондажа е извършена съгласно нормите за проектиране на водоснабдителни системи. Необходимите среднодневни и годишни водни обеми за измиване на площадките и поливане на тревните площи при стадион „Странджата“ са определени съгласно Наредба №4/2005 г. на МРРБСондирането на тръбния кладенец ще бъде осъществено със сондажна апаратура УРБ 2,5А или подобна, с права промивка и роторно задвижване на работния инструмент. Съобразно очаквания геоложки строеж и хидрогеоложките условия, конструкцията на тръбния кладенец ще има следния вид: от 0 до 42 м – сондиране с диаметър140 мм, спускане на експлоатационно-филтрова метална колона с Ф114/5.7 мм, композирана от плътни тръби и филтри, с очаквано разположение на филтрите в интервала: 20.00 – 40.00 м. Предвижда се водочерпенето от сондажа да се извършва с потопяема помпа, спусната на дълбочина около 41.00 м от повърхността. На устието на тръбния кладенец ще се изгради бетонова водомерна шахта, в която ще се инсталира оборудването за експлоатация. Шахтата ще се затваря с капак, заключван с катинар. Така съоръжението и неговото оборудване ще се предпазват от копрометиране и атмосферни влияния. Сондажния кладенец ще е с дълбочина до 50.00 метра. Съобразно очаквания геоложки строеж и хидрогеоложките условия, конструкцията на тръбния кладенец ще има следния вид: От 0 до 42 м – сондиране с диаметър 160 мм, спускане на експлоатационно-филтрова PVC колона с Ф114/5,7 мм, композирана от плътни тръби и филтри, с очаквано разположение на филтрите в интервала :20,00-40,00 м. Предвижда се водочерпенето да се извърва с потопяема помпа. Очакван дебит на водоползването е 1л/сек. Кладенецът ще бъде изграден във водоносния хоризонт, формиран в отложенията на Лозновската свита – неоген-кватернер. Хоризонтът е поров по тип и безнапорен по характер. Добрата хидравлична връзка между водите в отделните пластове и близките филтрационни свойства дава основание хоризонтът да бъде разглеждан като еднороден. Посоката на движение на подземния поток е югоизток с хидравличен градиент 0.001. Хоризонтът е средноводообилен. Подхранва се от инфилтрация на валежни и повърхностни води, както и от съседни водоносни хоризонти. Преди въвеждането му в експлоатация кладенецът ще се оборудва с потопяема електропомпа. Устието на кладенеца ще се оборудва с устройство за наблюдение на дебита и водното ниво. При изграждането на кладенеца не се очакват вредни въздействия върху околната среда по компонентите земна основа и подземни води. |
| 2. | Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. В района на инвестиционното предложения няма друго съоръжение, от което е възможно ползването на вода за поливане на тревните площи и декоративната растителност на стадион „Странджата“ или за измиване на спортните съоръжения и площадките. |
| 3. | Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. |
|  | Инвестиционното намерение е в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план за територията. |
| 4. | Подробна информация за разгледани алтернативи. Няма алтернтативни варианти. |
| 5. | Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време |
|  | на строителството. Проектното местоположение на водовземното съоръжение е ПИ 41112.503.4282, ул.“Камчия“, гр. Кюстендил. |
| 6. | Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет. В зоната на стадион „Странджата“, ПИ 41112.503.4282, ул.“Камчия“, гр. Кюстендил ще се изгради тръбен кладенец за поливни нужди при следните условия: Сондажния кладенец ще е с дълбочина до 50.00 метра. Съобразно очаквания геоложки строеж и хидрогеоложките условия, конструкцията на тръбния кладенец ще има следния вид: От 0 до 42 м – сондиране с диаметър 160 мм, спускане на експлоатационно-филтрова PVC колона с Ф114/5,7 мм, композирана от плътни тръби и филтри, с очаквано разположение на филтрите в интервала :20,00-40,00 м. Предвижда се водочерпенето да се извърва с потопяема помпа. Очакван дебит на водоползването е 1л/сек. Кладенецът ще бъде изграден във водоносния хоризонт, формиран в отложенията на Лозновската свита – неоген-кватернер. Хоризонтът е поров по тип и безнапорен по характер. Добрата хидравлична връзка между водите в отделните пластове и близките филтрационни свойства дава основание хоризонтът да бъде разглеждан като еднороден. Посоката на движение на подземния поток е югоизток с хидравличен градиент 0.001. Хоризонтът е средноводообилен. Подхранва се от инфилтрация на валежни и повърхностни води, както и от съседни водоносни хоризонти. Преди въвеждането му в експлоатация кладенецът ще се оборудва с потопяема електропомпа. Устието на кладенеца ще се оборудва с устройство за наблюдение на дебита и водното ниво. При изграждането на кладенеца не се очакват вредни въздействия върху околната среда по компонентите земна основа и подземни води. |
| 7. | Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. |
| 8. | Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, въз- становяване и последващо използване. |
|  | Проектните дейности с цел изграждане на тръбния кладенец ще се извършват в следните обем и подледователност: Прокарване на сондажен отвор с диаметър Ф160 мм до дълбочина 50.00 м. Сондажните дейности ще бъдат извършени със сондажна машина УРБ 2,5 А или подобна. Сондирането ще се проведе с триролково длето Ф160 мм. По време на прокарване на сондажния ствол ще се наблюдава и описва пременавания литоложки разрез, както и качествата на използваната промивка /цвят, вискозитет, съдържание на пясък и др./. Необходимите дейности, свързани с изграждане на сондажната площадка, нейното обезопасяване, монтаж и демонтаж на сондажната апаратура, следва да бъдат проведени в съответствие с приетите нормативни изисквания /нормите за безопасност на трудаи за опазване на околната среда/ и трудовите норми за провеждане на сондажни работи. Спускане на експлоатационн-филтрова метална колона Ф168 мм в интервала 0,00-50,00 м. Спускане на експлоатационно-филтрова PVC колона с Ф114/5,7 мм, композирана от плътни тръби и филтри, с очаквано разположение на филтрите в интервала :20,00-40,00 м. Сондажната колона ще бъде съставена от дебелостенни глухи и филтрови части /тръби/, с вертикални отвори /размер на отворите 4.00 мм/. Филтровата част от колоната ще бъде разположена в интервала от 20.00 м до 40.00 м. Предвидената дълбочина на монтиране на потопяемата помпа с която ще се осъществява водовземането е в интервала 45,00 – 50,00 м. В зоната на поставяне на помпата сондажните тръби са плътни. Поради обстоятелството, че сондажът преминава през споени полускални и скални разновидности не е необходима направата на задтръбна гравийна засипка. В случай, че сондажът започне да се запълва с пяскъ, той ще бъде прочистен последством еърлифт и в него ще се спусне филтърна PVC тръба с диаметър 114 мм. Опитно-филтрационни изследвания и документиране на получените резултати. Предвидените опитно-филтрационни изследвания, които ще се проведат след завършване на сондажните работи, ще включват. Еърлифтно водочерпене с цел изчистване на кладенеца и увеличаване на проводимостта в прилежащата до съоръжението част от водоносния хоризонт. Водочерпенето ще се проведе до пълното избистряне на черпената вода. Опитно-филтрационно изследване /водочерпене/ с цел определяне на филтрационните характеристики на водовместващите пластове при максимален проектен дебит, с продължителност 72 часа и проследяване на възстановяването на водното ниво. Резултатите ще бъдат използвани за определяне на филтрационните параметри на водоносния пласт. Хидравличен тест с най-малко три хидравлични стъпала на дебита и с не по-малка продължителност от 1 час за всяка степен, с цел определяне на хидравличната ефективност на кладенеца. В края на опитно-филтрационните изследвания ще бъде взета една водна проба за пълен химичен анализ в съответствие с изискванията на Наредба №1/2007 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. Обобщаване на резултатите от изграждането на тръбния кладенец Получените данни от опитно-филтрационните изследвания ще бъдат интерпретирани по подходящи методики с цел определяне на хидрогеоложките параметри на водовместващта среда, определяне на технически възможния дебит на новоизградения тръбен кладенец при определено допустимо понижения и определяне на хидравличната ефективност на съоръжението. Съставяне на проект за водовземане. Съставяне на проект за оборудване на тръбния кладенец.. Посочените проектни разработки ще бъдат съставени в обем и съдържание в съответствие с действащата нормативна уредба. Работна програма Дейностите по изграждане и узаконяване на проектния тръбен кладенец ще имат следната последователност и продължителност: Подаване на заявление до структурите на МОСВ за съгласуване и разрешаване изграждането на водовземното съоръжение. Издаване на разрешително за строителство на тръбния кладенец от МОСВ-БДЗБР – 30 дни. Изграждане на кладенеца – 30 дни. Усвояване на тръбния кладенец – почистване, опитно водочерпене и вземане на проби – 10 дни. Рекултивация на работната площадка – 2 дни. Обработка и анализ на резултатите от хидрогеоложките проучвателни работи с изготвяне на проект за водовземане – 30 работни дни. Изготвяне на проект за оборудване на кладенеца и изпълнението му – 30 дни. |
| 9. | Предлагани методи за строителство. Сондирането на тръбния кладенец ще бъде осъществено със сондажна апаратура УРБ 2,5А или подобна, с права промивка и роторно задвижване на работния инструмент. Съобразно очаквания геоложки строеж и хидрогеоложките условия, конструкцията на тръбния кладенец ще има следния вид: от 0 до 42 м – сондиране с диаметър140 мм, спускане на експлоатационно-филтрова метална колона с Ф114/5.7 мм, композирана от плътни тръби и филтри, с очаквано разположение на филтрите в интервала: 20.00 – 40.00 м. Предвижда се водочерпенето от сондажа да се извършва с потопяема помпа, спусната на дълбочина около 41.00 м от повърхността. На устието на тръбния кладенец ще се изгради бетонова водомерна шахта, в която ще се инсталира оборудването за експлоатация. Шахтата ще се затваря с капак, заключван с катинар. Така съоръжението и неговото оборудване ще се предпазват от копрометиране и атмосферни влияния. Сондажния кладенец ще е с дълбочина до 50.00 метра. Съобразно очаквания геоложки строеж и хидрогеоложките условия, конструкцията на тръбния кладенец ще има следния вид: От 0 до 42 м – сондиране с диаметър 160 мм, спускане на експлоатационно-филтрова PVC колона с Ф114/5,7 мм, композирана от плътни тръби и филтри, с очаквано разположение на филтрите в интервала :20,00-40,00 м. Предвижда се водочерпенето да се извърва с потопяема помпа. Очакван дебит на водоползването е 1л/сек. Кладенецът ще бъде изграден във водоносния хоризонт, формиран в отложенията на Лозновската свита – неоген-кватернер. Хоризонтът е поров по тип и безнапорен по характер. Добрата хидравлична връзка между водите в отделните пластове и близките филтрационни свойства дава основание хоризонтът да бъде разглеждан като еднороден. Посоката на движение на подземния поток е югоизток с хидравличен градиент 0.001. Хоризонтът е средноводообилен. Подхранва се от инфилтрация на валежни и повърхностни води, както и от съседни водоносни хоризонти. Преди въвеждането му в експлоатация кладенецът ще се оборудва с потопяема електропомпа. Устието на кладенеца ще се оборудва с устройство за наблюдение на дебита и водното ниво. Спускането на експлоатационно-филтрова колона от метални тръби с диаметър Ф160 мм ще се осъществи в интервала 0,00-50,00 м, с центратори през 5,00 м дълбочина. Сондажната колона ще бъде съставена от дебелостенни глухи и филтрови части /тръби/, с вертикални отвори /размер на отворите 4.00 мм/. Филтровата част от колоната ще бъде разположена в интервала от 35.00 м до 45.00 м. Предвидената дълбочина на монтиране на потопяемата помпа с която ще се осъществява водовземането е в интервала 45,00 – 50,00 м. В зоната на поставяне на помпата сондажните тръби са плътни. Поради обстоятелството, че сондажът преминава през споени полускални и скални разновидности не е необходима направата на задтръбна гравийна засипка. В случай, че сондажът започне да се запълва с пяскъ, той ще бъде прочистен последством еърлифт и в него ще се спусне филтърна PVC тръба с диаметър 114 мм. |
| 10. | Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията. |
|  | Няма |
| 11. | Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране. |
|  | В процеса на изграждане на тръбния кладенец се очаква генерирането на строителни отпадъци и битови отпадъци от ежедневната дейност на работещите на обекта. Битовите отпадъци ще се събират в контейнер и ще се депонират на Регионално депо Перник. Строителните отпадъци ще се третират в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. |
| 12. | Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. В хода на работите по изграждане на сондажния кладенец е възможно замърсяване на почвата с горивно-смазочни материали. Те са свързани основно със зареждане на сондата с гориво. С цел предотвратяване на разливи при зареждане ще се полага полиетилен под резервоарите. В случай, че се полечат такива разливи, почвата ще се изгребва на дълбочина до 0.2 м под проникването, след което ще се извърши рекултивация. В процеса на сондиране ще се използва глинеста промивка, предназначена за отстраняване на сработения материал от забоя на сондажа.Своеобразния шлам ще се събара в предварително подготвен утайник. След приключване на сондажните дейности той ще се транспортира и депонира на подходящо депо.След изграбване на отстранения при сондирането материал, утайникът ще се запълни и рекултивира. |
| 13. | Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води). |
|  | Няма |
| 14. | Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. |
|  | Съгласуване с РИОСВ Перник и БДЗБР Благоевград. |
| 15. | (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда. Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда в района на разработката. |
| 16. | (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти. При сондирането, изграждането и опитно-филтрационните изследвания на тръбния кладенец ще се спазват всички изисквания на „Правилник за безопасност на труда при геолого-проучвателни работи“, Наредба №3/1996 г. за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и ПО и Наредба №6/1996 г. за общите изисквания и задължения за осигураване на безопасност на трудовата дейност. |
| III. | Местоположение на инвестиционното предложение |
| 1. | План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа. |
|  | Скица на имота, в който ще бъде изградено водовземното съобъжение Акт за собственост |
| 2. | Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта |
|  | на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи. |
| 3. | Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. |
| 4. | Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа. |
|  | Не се засягат |
| 4а. | (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. |
| 5. | Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. |
| IV. | Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение): |
| 1. | Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. В хода на работите по изграждане на сондажния кладенец е възможно замърсяване на почвата с горивно-смазочни материали. Те са свързани основно със зареждане на сондата с гориво. С цел предотвратяване на разливи при зареждане ще се полага полиетилен под резервоарите. В случай, че се полечат такива разливи, почвата ще се изгребва на дълбочина до 0.2 м под проникването, след което ще се извърши рекултивация. В процеса на сондиране ще се използва глинеста промивка, предназначена за отстраняване на сработения материал от забоя на сондажа.Своеобразния шлам ще се събара в предварително подготвен утайник. След приключване на сондажните дейности той ще се транспортира и депонира на подходящо депо.След изграбване на отстранения при сондирането материал, утайникът ще се запълни и рекултивира. Възможно е повишаване на шумовото натоварване по време на сондажните работи. |
| 2. | Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. Не се очаква |
| 3. | Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). |
|  | Краткотрайно. Само по време на сондажните дейности. |
| 4. | Обхват на въздействието-географски район; за- сегнато население;населени места (наименование, |
|  | вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). |
| 5. | Вероятност на поява на въздействието. |
| 6. | Продължителност, честота и обратимост на въздействието. |
|  | Краткотрайно. Само по време на сондажните дейности. |
| 7. | Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда. |
| 8. | Трансграничен характер на въздействията. Няма |

Подпис:

ПЕТЪР ПАУНОВ

Кмет на Община Кюстендил

Съгласувал:

инж. Росица Плачкова

Заместник-кмет „ИП“

Изготвил:

Ирина Велкова

гл. експ.“Екология“